Схема

теплоснабжения города Чкаловска Чкаловского муниципального района нижегородской области

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение…………………………………………………………………………………………..……..5

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории города Чкаловска Чкаловского муниципального района Нижегородской области……………………………………………………………………………..…..8

1.1. Существующее состояние…………………………………………………………………………..8

1.2. Краткое описание города Чкаловска Чкаловского муниципального района Нижегородской области…………………………………………………………………………………………………..12

1.3. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности) с разделением по видам теплопотребления………………………..20

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей……………………………………………………...…..22

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения……………………………………………………..……22

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии……………………………………………………………………………………….22

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии……………………………………………………………………….………………24

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии……………………………………………..………………..25

2.5. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных)……….……………..25

2.6. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой

энергии нетто……………………………………………………………………………………………26

2.7. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей………………………………………………………………………………………….26

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя……………………………………….………….27

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками

потребителей……………………………………………………………………………………………27

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии……………………………………………………..28

4.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях города…………….…….28

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии……………………………………………………………………………………….28

4.3. Предолжения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения……………………………….……….28

4.4. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно…..……..29

4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии………………………………………………………………..…..29

4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим………………………………………………………………………………..……..29

4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения…………………………………………………………….………..30

4.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения…………………………….31

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции  тепловых сетей…………………..…33

5.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны  с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)……………………………………….33

5.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку……………………………………………………..33

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения…………………………………………………………………………………...……33

5.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям……………….……..34

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения……………………………………….….34

Раздел 6. Перспективные топливные балансы………………………………………………………36

Раздел 7. Решение об определении единой теплоснабжающей организации……………….…….37

Раздел 8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии..41

8.1.  Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию…………………………………………………………..………41

8.2. Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения……………………………………………..…………41

Раздел 9. Решение по бесхозяйным тепловым сетям………………………………………………..42

Раздел 10. Анализ работы системы теплоснабжения города Чкаловска Чкаловского муниципального района Нижегородской области…………………………………………..………43

Введение

Проектирование систем теплоснабжения городов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития города, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства города принята практика составления перспективных схем теплоснабжения городов.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса района, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района. При централизации теплоснабжения только от котельных не осуществляется комбинированная выработка электрической энергии на базе теплового потребления (т.е. не реализуется принцип теплофикации), поэтому суммарный расход топлива на удовлетворение теплового потребления больше, чем при теплофикации.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном, за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа индивидуальным котельным или непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счёт его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения города Чкаловска  является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей.

При проведении разработки использовались Постановление правительства №154 от 22.02.2012г. «Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ», введённый с 22.05.2006 года взамен аннулированного Эталона «Схем теплоснабжения городов и промузлов», 1992 г., а так же результаты проведенных ранее на объекте энергетических обследований, режимно-наладочных работ, регламентных испытаний, разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчетности.

Технической базой разработки являются:

– проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС), насосным станциям, тепловым пунктам;

– эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);

– материалы проведения периодических испытаний ТС по определению тепловых потерь и гидравлических характеристик;

– конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

– данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений) по приборам контроля режимов отпуска и потребления топлива, тепловой, электрической энергии и воды (расход, давление, температура);

– документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.);

– статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

Раздел 1.

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории города Чкаловска Чкаловского муниципального района Нижегородской области.

1.1. Существующее состояние.

Чкаловский район расположен на северо-западе Нижегородской области и граничит с ивановской областью на западе, с Володарским  и Балахнинским районами на юге и юго-востоке и имеет водную границу с Городецким и Сокольским районами Нижегородской области. Город Чкаловск – районный центр Чкаловского муниципального района, расположенный на берегу Горьковского водохранилища, в 95 км к северо-западу от Нижнего Новгорода на шоссе, ведущем от него на Иваново.

Ближайшая железнодорожная станция – Заволжье, находится в 40 км от Чкаловска, расстояние по железной дороге от Заволжья до областного центра – 59 км.

Вследствие близости Горьковского водохранилища Чкаловский район имеет климат, отличный от других районов области. Зима здесь менее морозная и очень снежная. Лето более прохладное. Чем на юге и юго-востоке области. Осадков в среднем выпадает 550-600 мм в год. Среднегодовая температура + 2,9 °С.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории города Чкаловска Чкаловского муниципального района Нижегородской области осуществляется по смешанной схеме. Часть индивидуальной жилой застройки оборудована печами на твердом топливе, другая – газовым оборудованием.       Часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные  предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории города Чкаловска Чкаловского муниципального района Нижегородской области  осуществляют ООО «ШВиК», ООО «НоваТЭК-Чкаловск» и ООО «Чкаловская теплоснабжающая компания».

| № п/п | Котельная | Отапливаемый объект | Протяженность сетей (м) | Тип прокладки | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Надземная (м) | Подземная (м) |  |
| 1 | Газовая котельная ул. Тимирязева | МКД кв. Ломоносова, 1 | 2725 | 930 | 1795 | ООО «НоваТЭК-Чкаловск» |
|  |  | МКД кв. Ломоносова, 2 |  |  |  |  |
|  |  | МКД кв. Ломоносова, 3 |  |  |  |  |
|  |  | МКД кв. Ломоносова,4 |  |  |  |  |
|  |  | МКД кв. Ломоносова, 5 |  |  |  |  |
|  |  | МКД кв. Ломоносова, 7 |  |  |  |  |
|  |  | МКД кв. Ломоносова, 7а |  |  |  |  |
|  |  | МКД кв. Ломоносова, 8 |  |  |  |  |
|  |  | МКД кв. Ломоносова, 9 |  |  |  |  |
|  |  | МКД кв. Ломоносова, 10 |  |  |  |  |
|  |  | МКД кв. Ломоносова, 11 |  |  |  |  |
|  |  | МКД кв. Ломоносова, 12 |  |  |  |  |
|  |  | МКД кв. Ломоносова, 13 |  |  |  |  |
|  |  | МКД кв. Ломоносова, 14 |  |  |  |  |
|  |  | МКД кв. Ломоносова, 15 |  |  |  |  |
|  |  | магазин «Хозтовары» |  |  |  |  |
|  |  | д/с «Ягодка» |  |  |  |  |
|  |  | МКД ул. Ломоносова, 57 |  |  |  |  |
|  |  | МКД кв. Северный, 1 |  |  |  |  |
|  |  | МКД ул. Больничная, 41 |  |  |  |  |
|  |  | МКД ул. Ломоносова, 37а |  |  |  |  |
|  |  | МКД ул. Ломоносова, 35а |  |  |  |  |
|  |  | МКД ул. Ломоносова, 35 |  |  |  |  |
|  |  | МКД ул. Ломоносова, 33 |  |  |  |  |
|  |  | МКД ул. Ломоносова, 33а |  |  |  |  |
|  |  | МКД ул. Ломоносова, 31а |  |  |  |  |
|  |  | МКД ул. Ломоносова, 34 |  |  |  |  |
|  |  | МКД ул. Ломоносова, 56 |  |  |  |  |
|  |  | д/с «Сказка» |  |  |  |  |
|  |  | МКД ул. Белинского, 44 |  |  |  |  |
|  |  | МКД ул. Белинского, 42 |  |  |  |  |
|  |  | магазин «Василек» |  |  |  |  |
|  |  | мастерские ООО «Водоканал» |  |  |  |  |
|  |  | МКД ул. Карла Маркса, 22 |  |  |  |  |
| 2 | Газовая котельная ул. Белинского | МКД ул. Белинского, 40 | 3157 | 1450 | 1707 | ООО «НоваТЭК-Чкаловск» |
|  |  | МКД ул. Белинского, 38 |  |  |  |  |
|  |  | МКД ул. Белинского, 38а |  |  |  |  |
|  |  | МКД ул. Белинского, 38б |  |  |  |  |
|  |  | МКД ул. Белинского, 38в |  |  |  |  |
|  |  | МКД ул. Белинского, 36 |  |  |  |  |
|  |  | МКД ул. Белинского, 69 |  |  |  |  |
|  |  | МКД ул. Белинского, 71 |  |  |  |  |
|  |  | МКД ул. Белинского, 73 |  |  |  |  |
|  |  | МКД ул. Белинского, 63 |  |  |  |  |
|  |  | МКД ул. Белинского, 61 |  |  |  |  |
|  |  | МКД ул. Белинского, 59 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Белинского, 57 РКЦ |  |  |  |  |
|  |  | ул. Белинского, 53 Соцзащита |  |  |  |  |
|  |  | МКД ул. Комсомольская, 16 |  |  |  |  |
|  |  | МКД ул. Комсомольская, 18 |  |  |  |  |
|  |  | МКД ул. Комсомольская, 20 |  |  |  |  |
|  |  | МКД ул. Комсомольская, 22 |  |  |  |  |
|  |  | МКД ул. Комсомольская, 24 |  |  |  |  |
|  |  | МКД ул. Комсомольская, 26 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Комсомольская, 37 Администрация города |  |  |  |  |
|  |  | МКД ул. Комсомольская, 27 |  |  |  |  |
|  |  | Школа № 3 |  |  |  |  |
|  |  | Спортзал школы № 3 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Комсомольская, 23 судебный департамент |  |  |  |  |
|  |  | ул. Комсомольская, 21 казначейство |  |  |  |  |
|  |  | ул. Комсомольская, 19 ИП Юрлов |  |  |  |  |
|  |  | ул. Комсомольская, 17 Росгосстрах |  |  |  |  |
|  |  | Ул. Комсомольская, 15 Школа искусств |  |  |  |  |
|  |  | Аптека |  |  |  |  |
|  |  | пл. Комсомольская, 1 д/с «Крупская» |  |  |  |  |
|  |  | пл. Комсомольская, 2 Администрация района |  |  |  |  |
|  |  | пл. Комсомольская, 3 Почта России |  |  |  |  |
|  |  | МКД ул. Почтовая, 2 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Почтовая, 4 Прокуратура |  |  |  |  |
|  |  | МКД ул. Раскова, 4 |  |  |  |  |
|  |  | МКД ул. Раскова, 3 |  |  |  |  |
|  |  | МКД ул. Раскова, 6 |  |  |  |  |
| 3 | Газовая котельная ул. Инженерная | МКД ул. Инженерная, 4 | 1265 | 880 | 385 | ООО «НоваТЭК-Чкаловск» |
|  |  | МКД ул. Инженерная, 8 |  |  |  |  |
|  |  | МКД ул. Инженерная, 9 |  |  |  |  |
|  |  | МКД ул. Инженерная, 10 |  |  |  |  |
|  |  | МКД ул. Инженерная, 11 |  |  |  |  |
|  |  | МКД ул. Нахимова, 6 |  |  |  |  |
|  |  | МКД ул. Нахимова, 7 |  |  |  |  |
|  |  | МКД ул. Нахимова, 9 |  |  |  |  |
|  |  | МКД ул. Народная, 9 |  |  |  |  |
|  |  | МКД ул. Мира, 2 |  |  |  |  |
|  |  | МКД ул. Мира, 4 |  |  |  |  |
|  |  | МКД ул. Пушкина, 45 |  |  |  |  |
|  |  | Школа № 5 |  |  |  |  |
|  |  | МКД ул. Краснофлотская, 2 |  |  |  |  |
|  |  | МКД ул. Краснофлотская, 4 |  |  |  |  |
|  |  | МКД ул. Краснофлотская, 6 |  |  |  |  |
|  |  | д/с «Солнышко» |  |  |  |  |
| 4 | Котельная на твердом топливе ул. Ворошилова | МКД ул. Белинского, 33 | 209 | 30 | 179 | ООО «НоваТЭК-Чкаловск» |
|  |  | МКД ул. Ворошилова, 15 |  |  |  |  |
|  |  | МКД ул. Ворошилова, 17 |  |  |  |  |
|  |  | МКД кв. Жуково, 11 |  |  |  |  |
| 5 | Котельная на твердом топливе ул. Пушкина | МКД ул. Пушкина, 63 | 30 | 30 | 0 | ООО «НоваТЭК-Чкаловск» |
| 6 | Котельная на твердом топливе ул. Ленина | МКД ул. Ленина, 17а | 30 | 0 | 30 | ООО «НоваТЭК-Чкаловск» |
| 7 | Котельная на твердом топливе ул. Лесная | МКД ул. Лесная, 11а | 28 | 24 | 4 | ООО «НоваТЭК-Чкаловск» |
| 8 | Котельная на твердом топливе ул. Халтурина | МКД ул. Халтурина, 22 | 0 | 0 | 0 | ООО «НоваТЭК-Чкаловск» |
| 9 | Газовая котельная ООО «ШВиК» | кв. Лесной, 1 | 17740 | 17500 | 240 | ООО «ШВиК» |
|  |  | МКД кв. Лесной, 2 |  |  |  |  |
|  |  | МКД кв. Лесной, 3 |  |  |  |  |
|  |  | МКД кв. Лесной, 3а |  |  |  |  |
|  |  | МКД кв. Лесной, 4 |  |  |  |  |
|  |  | МКД кв. Лесной, 5 |  |  |  |  |
|  |  | МКД кв. Лесной, 6 |  |  |  |  |
|  |  | МКД кв. Лесной, 7 |  |  |  |  |
|  |  | МКД кв. Лесной, 8 |  |  |  |  |
|  |  | МКД кв. Лесной, 11 |  |  |  |  |
|  |  | кв. Лесной, магазин |  |  |  |  |
|  |  | МКД ул. Народная, 25 |  |  |  |  |
|  |  | МКД ул. Народная, 26 |  |  |  |  |
|  |  | МКД ул. Мира, 11 |  |  |  |  |
|  |  | МКД ул. Мира, 12 |  |  |  |  |
|  |  | МКД ул. Инженерная, 13 |  |  |  |  |
|  |  | МКД ул. Инженерная, 14 |  |  |  |  |
|  |  | МКД ул. Инженерная, 15 |  |  |  |  |
|  |  | МКД ул. Инженерная, 16 |  |  |  |  |
|  |  | МКД ул. Инженерная, 19 |  |  |  |  |
|  |  | МКД ул. Инженерная, 21 |  |  |  |  |
|  |  | МКД ул. Инженерная, 23 |  |  |  |  |
|  |  | МКД ул. Инженерная, 25 |  |  |  |  |
|  |  | МКД ул. Инженерная, 27 |  |  |  |  |
|  |  | МКД ул. 8 Марта, 8 |  |  |  |  |
|  |  | МКД ул. 8 Марта, 10 |  |  |  |  |
|  |  | МКД ул. Краснофлотская, 5 |  |  |  |  |
|  |  | МКД ул. Краснофлотская, 7 |  |  |  |  |
|  |  | МКД ул. Краснофлотская, 9 |  |  |  |  |
|  |  | МКД ул. Краснофлотская, 11 |  |  |  |  |
|  |  | МКД ул. Краснофлотская, 13 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Краснофлотская, 14 |  |  |  |  |
|  |  | МКД ул. Краснофлотская, 15 |  |  |  |  |
|  |  | МКД ул. Краснофлотская, 24 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Краснофлотская, 28 д/с «Березка» |  |  |  |  |
|  |  | МКД ул. Краснофлотская, 30 |  |  |  |  |
|  |  | МКД ул. Краснофлотская, 32 |  |  |  |  |
| 10 | Газовая котельная ООО «Чкаловская теплоснабжающая компания» | МКД ул. Пушкина, 47 | 4332 | 1397 | 2935 | ООО «Чкаловская теплоснабжающая компания» |
|  |  | ул. Пушкина, 47а ООО «ВолгаТелеком» |  |  |  |  |
|  |  | МКД ул. Пушкина, 49 |  |  |  |  |
|  |  | Ул. Пушкина, 36 ОАО завод «Полет» |  |  |  |  |
|  |  | МКД ул. Мира, 1 |  |  |  |  |
|  |  | МКД ул. Мира, 3 |  |  |  |  |
|  |  | МКД ул. Мира, 16 |  |  |  |  |
|  |  | МКД ул. Нахимова, 12 |  |  |  |  |
|  |  | д/с «Светлячок» |  |  |  |  |
|  |  | МКД ул. Нахимова, 14 |  |  |  |  |
|  |  | МКД ул. Нахимова, 16 |  |  |  |  |
|  |  | МКД ул. Нахимова, 16а |  |  |  |  |
|  |  | ул. Нахимова, 16б ФГКЭУ «Нижегородская КЭЧ района» Минобороны России |  |  |  |  |
|  |  | МКД ул. Нахимова, 18 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Краснофлотская, 1 Агропромышленный техникум |  |  |  |  |
|  |  | МКД ул. Краснофлотская, 10 |  |  |  |  |
|  |  | МКД ул. Краснофлотская, 12 |  |  |  |  |
|  |  | МКД ул. Краснофлотская, 16 |  |  |  |  |
|  |  | МКД ул. Краснофлотская, 18 |  |  |  |  |
|  |  | МКД ул. Краснофлотская, 20 |  |  |  |  |
|  |  | МКД ул. Краснофлотская, 22 |  |  |  |  |
|  |  | МКД ул. Краснофлотская, 26 |  |  |  |  |
|  |  | МКД ул. Ленина, 70 |  |  |  |  |
|  |  | МКД ул. Ленина, 72 |  |  |  |  |
|  |  | МКД ул. Ленина, 74 |  |  |  |  |
| Итого: | 29516 | 22241 | 7275 |  |

Тарифы теплоснабжающих организаций.

| № п/п | Реестр теплоснабжающих организаций на 2012 год |
| --- | --- |
|  | Наименование предприятия | Тариф, установленный РСТ с учетом передачи (руб/Гкал) |
| Тепловая энергия |  |
| 1. | ООО «НоваТЭК-Чкаловск» | с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г. 1319, 99; с 01.07.2012 г. по 31.08.2012 г. 1399, 19; с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г. 1477,60 |
| 2. | ООО «ШВиК» | с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г. 1318,85; с 01.07.2012 г. по 31.12.2012 г. 1463,92 |
| 3. | ООО «Чкаловская теплоснабжающая компания» | 1457,13 |

1.2. Краткое описание города Чкаловска Чкаловского муниципального района Нижегородской области.

|  | Ед. измерения | Количественные характеристики |
| --- | --- | --- |
| Площадь территории | кв.км. га | 69,3 693,0 |
| Периметр территории населенного пункта | км. | 14,03 |
| Численность населения | чел. | 12474 |
| из них: постоянного | чел. | 12324 |
| временного | чел. | 150 |
| в том числе иностранных граждан и лиц без гражданства | чел. | 60 |
| Количество: улиц | ед. | 68 |
| переулков | ед. | 16 |
| площадей | ед. | 2 |
| Общая протяженность улиц, проездов, набережных | км. | 58 |
| Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных | км. | 42 |
| Общее количество парков Общее количество скверов Общая площадь озелененной территории | ед. ед. га | 3 6 6,72 |
| На территории населенного пункта расположены: |  |  |
| особо важные объекты и объекты жизнеобеспечения | ед. | 1 |
| промышленные предприятия | ед. | 11 |
| сельскохозяйственные предприятия | ед. | нет |
| учреждения среднего и высшего профессионального образования | ед. | 1 |
| общеобразовательные школы | ед. | 2 |
| специализированные школы-интернаты | ед. | 1 |
| дошкольные учреждения | ед. | 7 |
| больницы (медицинские пункты) | ед. | 1 |
| религиозные учреждения (объекты) | ед. | 1 |
| учреждения культурно – досугового типа | ед. | 8 |
| библиотеки | ед. | 3 |
| стадионы | ед. | 1 |
| учреждения социального обслуживания населения (интернаты) | ед. | 3 |
| из них: с круглосуточным пребыванием людей | ед. | 1 |
| учреждения жилищно-коммунального хозяйства | ед. | 6 |
| банки | ед. | 3 |
| железнодорожные вокзалы (станции) | ед. | нет |
| автовокзалы (автостанции) | ед. | 1 |
| речные вокзалы | ед. | нет |
| подразделения пожарной охраны | ед. | 1 |
| ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |
| жилые строения, всего | ед. | 2283 |
| в том числе: многоквартирные дома | ед. | 232 |
| индивидуальные дома | ед. | 2048 |
| общежития | ед. | 1 |
| гостиницы | ед. | 2 |
| Общая площадь жилых помещений, в т.ч. | тыс. кв.м. | 321,1 |
| - общая площадь многоквартирного жилфонда, | тыс. кв.м. |  |
| - общая площадь индивидуального жилфонда | тыс. кв.м. |  |
| ОБЪЕКТЫ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |
| Объекты бытового обслуживания населения, в т.ч. | ед. | 32 |
| - по ремонту и пошиву обуви | ед. | 3 |
| - по ремонту, пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, трикотажных изделий, головных уборов | ед. | 2 |
| - по ремонту и техобслуживанию бытовой техники | ед. | - |
| - по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования | ед. | 8 |
| - по изготовлению и ремонту мебели | ед. | 1 |
| - химической чистки и крашения | ед. | - |
| - прачечных | ед. | 1 |
| - по ремонту и строительства жилья и других построек | ед. | 1 |
| - бань, душевых и саун | ед. | 2 |
| - парикмахерские и косметические услуги | ед. | 7 |
| - фотоателье | ед. | 4 |
| - ритуальные услуги | ед. | 3 |
| ОБЪЕКТЫ ТОРГОВЛИ |  |  |
| Магазины площадь торгового зала, в т.ч. | ед. кв.м. | 109 6120 |
| - супермаркеты площадь торгового зала | ед. кв.м. | 3 5200 |
| - специализированные продовольственные магазины площадь торгового зала | ед. кв.м. | 26 1240 |
| - специализированные непродовольственные магазины площадь торгового зала | ед. кв.м. | 28 906 |
| Продовольственные минимаркеты площадь торгового зала | ед. кв.м. | 7 320 |
| Непродовольственные минимаркеты площадь торгового зала | ед. кв.м. | 5 300 |
| Павильоны площадь торгового зала | ед. кв.м. | 26 744 |
| Палатки, киоски | ед. | 7 |
| Аптеки и аптечные магазины, пункты, киоски площадь торгового зала | ед. кв.м. | 7 312 |
| ОБЪЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ |  |  |
| Рестораны, кафе, бары - в них мест - площадь зала обслуживания посетителей | ед. ед. кв.м. | 8 506 748 |
| Столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий - в них мест - площадь зала обслуживания посетителей | ед. ед. кв.м. | 9 727 834 |
| СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ |  |  |
| Стадионы с трибунами | ед. | 1 |
| Плоскостные спортивные сооружения | ед. | 7 |
| Спортивные залы, в т.ч. | ед. | 6 |
| - муниципальные | ед. | 5 |
| - областные | ед. | 1 |
| УЧРЕЖДЕИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА |  |  |
| Учреждения культурно - досугового типа | ед. | 2 |
| Библиотеки | ед. | 3 |
| Музеи | ед. | 3 |
| Парков культуры и отдыха | ед. | нет |
| Детских музыкальных, художественных школ | ед. | 1 |
| Кинотеатров (киноустановок, кинозалов) | ед. | 1 |
| АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ СТАНЦИИ | ед. | 1 |
| Автомойки | ед. | 3 |
| Пункты шиномонтажа | ед. | 3 |
| Автосервис | ед. | 2 |
| СТРАХОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ | ед. | 1 |
| АВТОТРАНСПОРТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ |  |  |
| Пассажирские автопредприятия | ед. | 1 |
| Предприятия грузоперевозки | ед. | 2 |
| Такси, в т.ч. - легковое - грузовое | ед. ед. ед. | 5-7 5 2 |
| ДОРОЖНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ | ед. | 1 |
| ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА |  |  |
| Отдел полиции (МО МВД России «Городецкий» по Чкаловскому району) | ед. | 1 |
| Численность служебного состава | чел. | 51 |
| Количество участковых уполномоченных на территории г. Чкаловска | ед. |  |
| Число муниципальных органов охраны общественного порядка | ед. | нет |
| Число добровольных формирований населения по охране общественного порядка | ед. | нет |
| Численный состав добровольного формирования по охране общественного порядка | чел. | нет |
| ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ И МЧС |  |  |
| 117-ПЧ ФПС ФГКУ «15 отряд ФПС по Нижегородской области» | ед. | 1 |
| Численность служебного состава | чел. |  |
| Количество пожарных автомашин | ед. | 3 |
| Количество пожарных авто-лесниц | ед. | 1 |
| Число добровольных формирований населения по обеспечению пожарной охраны | ед. | 1 |
| Численный состав добровольного формирования по пожарной охране | чел. | 23 |
| Количество пожарных мотопомп | ед. | 2 |
| Количество пожарных гидрантов, в т.ч. - ведомственных (объектовые) - муниципальные (обслуживание ООО «Водоканал») - исправных ПГ, - не исправных ПГ, - требующие ремонта | ед. ед. ед. -//- -//- -//- | 102 19 83 83 - - |
| Количество пожарных водоемов, в т.ч. | ед. | 28 |
| - ведомственных (объектовые) | ед. | 27 |
| - муниципальных (пер. Приморский), в т.ч. - не исправных | ед. ед. | 1 1 |
| - естественный пожарный водоем (водохранилище) | ед. | 1 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА |  |  |
| ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |
| жилые строения, всего | ед. | 2283 |
| в том числе: многоквартирные дома | ед. | 232 |
| индивидуальные дома | ед. | 2048 |
| общежития | ед. | 1 |
| гостиницы | ед. | 2 |
| Общая площадь жилых помещений, в т.ч. | тыс. кв.м. | 321,1 |
| - общая площадь многоквартирного жилфонда | тыс. кв.м. | 215,6 |
| - общая площадь индивидуального жилфонда | тыс. кв.м. | 105,5 |
| Количество ветхих и аварийных МКД - общая площадь ветхого и аварийного жилья - количество человек, проживающих в ветхом и аварийном жилье | ед. тыс. кв.м. чел. | 49 12,156 708 |
| Муниципальный жилищный фонд (на 01.01.2012г) - количество жилых помещений (квартир) - общая площадь жилых помещений (квартир) | ед. тыс. кв.м. | 574 25,8 |
| Количество стоящих на учёте в ОМСУ на улучшение жилищных условий, в т.ч. - семей - человек | ед. чел. | 443 1149 |
| Количество управляющих организаций (ДУК) - общее количество МКД в управлении ДУК - общая площадь жилых помещений | ед. ед. тыс.кв.м. | 1 143 78,58 |
| Количество ТСЖ - общее количество МКД в управлении ТСЖ - общая площадь жилых помещений | ед. ед. тыс.кв.м. | 17 58 118,60 |
| Количество ЖСК - общее количество МКД в управлении ЖСК - общая площадь жилых помещений | ед. ед. тыс.кв.м. | 2 2 8,7 |
| Количество МКД, находящихся в непосредственном управлении собственников жилых помещений - общая площадь жилых помещений | ед. тыс.кв.м. | 29 9,72 |
| КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА |  |  |
| Теплоснабжение |  |  |
| Число источников теплоснабжения | ед. | 10 |
| Суммарная мощностью источников теплоснабжения | Гкал/час | 37,56 |
| Число котельных, находящихся в муниципаль-ой собственности г. Чкаловска, в т.ч. - газовых – блочных котельных - котельных на твердом топливе | ед. ед. ед. | 8 3 5 |
| Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении, в т.ч. - находящихся в муниципальной собственности, - находящихся в собственности ОКК | км. -//- -//- | 20,578 7,445 13,133 |
| Отпущено тепловой энергии своим потребителям всего, в т.ч. - населению - на коммунально-бытовые нужды | Гкал -//- -//- | 60471 39448,94 5406,11 |
| Протяженность тепловых сетей, нуждающихся в замене | км. | 1,3 |
| Водоснабжение |  |  |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, в т.ч. - находящейся в муниципальной собственности (магистральный водопровод) - внутридворовая и придомовая водопроводная сеть МКД и уличный водопровод индивидуальной жилой застройки | км. км. км. | 50,803 30,803 около 20,0 |
| Протяженность уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | км. | 16,2 |
| Установленная производительная мощность водопровода | тыс. куб.м. в сутки | 7,500 |
| Отпущено воды за год всем потребителям всего, в т.ч. - населению - на коммунально-бытовые нужды | млн.куб.м. -//- -//- | 0,6728 0,363 0,3098 |
| Среднесуточный отпуск водопроводами воды в расчете на 1 жителя | куб.м | 0,0887 |
| Количество водопроводных насосных станций | ед. | 8 |
| Количество скважин (артезианские) | ед. | 1 |
| Колодцы (шахтные) всего: - пригодные для использования, - не пригодные для использования | ед. -//- -//- | 14 9 5 |
| Канализация |  |  |
| Одиночное протяжение уличных канализационных сетей, в т.ч. - находящихся в муниципальной собственности (магистральные) | км. км. | 12,848 12,848 |
| Протяженность уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | км. | 7,5 |
| Пропущено воды через очистные сооружения | тыс.куб.м. | 326,2 |
| В том числе на полную биологическую очистку | тыс.куб.м. | 326,2 |
| Пропуск сточных вод канализациями за год | млн.куб.м. | 0,326 |
| Количество канализационных насосных станций (КНС) | ед. | 3 |
| Напорная канализационная магистраль от ГНС до ГОС | км. | 1,685 |
| Напорная, сточная и хозяйственно-бытовая канализация Промзоны (Лесозаводской проезд) | км. | 2,02 |
| Газоснабжение |  |  |
| Одиночное протяжение уличной газовой сети в т.ч. - находящихся в муниципальной собственности | км. км. | 96,580 9,514 |
| Протяженность уличной газовой сети, нуждающейся в замене | км. | нет |
| Количество домовладений и квартир, газифицированных сетевым газом (АОГВ) | ед. | 1626 |
| Городские водозаборные сооружения: - год ввода 1956г. - производительность объекта 7500 куб.м. в сутки - общий процент износа оборудования 91,9% - резервуар чистой воды (РЧВ) 800 куб.м. - местонахождение: Нижегородская обл., Чкаловский р-н, Котельницкий с/с, северо-восточная окраина г.Чкаловска, в районе д. Вашкино - земельный участок 9680 кв.м. | Ед. | 1 |
| Городские очистные сооружения: - год ввода 1982г. - производительность объекта 10000 куб.м. в сутки - загруженность объекта относительно установленной мощности – 30% - общий процент износа оборудования 85,3% - степень очистки от вредных веществ мг/л – 92 - местонахождение: Нижегородская обл., Чкаловский р-н, Котельницкий с/с, у д. Алеево | Ед. | 1 |
| ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕСА |  |  |
| Теплоснабжающие ОКК |  | 3 |
| ОКК по водоснабжению |  | 1 |
| ОКК по водоотведению и канализации |  | 1 |
| Организации по сбору и вывозу мусора, действующие на территории г. Чкаловска |  | 2 |
| Организации по утилизации мусора, действующие на территории г. Чкаловска |  | нет |
| ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО |  |  |
| АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, в т.ч.: |  |  |
| - федеральные | км. / кв.м. | нет |
| - региональные | км. / кв.м. | 2,224 / 17548 |
| - дороги местного значения, в т.ч. - асфальтобетонные - грунтовые | км. / кв.м. -//- -//- | 56,812/235070 21,972/110078 34,840/124992 |
| Тротуары | Км. | 13,54 |
| Тротуары и площади (3 ) | Кв.м. | 29748 |
| УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |  |  |
| Протяженность уличной сети | км. | 42,25 |
| Количество светильников, в т.ч. - ДнаТ - ДРЛ - ЛН | ед. ед. ед. ед. | 918 268 650 нет |
| Количество пунктов управления уличным освещением | ед. | 17 |
| Количество опор уличного освещения, в т.ч. - ж/бетонные - металлические - деревянные | ед. | 330 |
| Система наружного видео наблюдения, в т.ч. - количество камер - количество регистраторов |  | 1 4 1 |
| Светофорное оборудование (транспортное), в т.ч. | ед. | 2 |
| - светофор транспортный светодиодный | ед. | 16 |
| - контроллер светофора КД-2М | ед. | 2 |
| ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ, в т.ч. | ед. | 108 |
| АТОБУСНЫЕ ОТСАНОВКИ (ПАВИЛЬОНЫ) в т.ч. - муниципальные - ОАО «Чкаловское ДРСУ» | ед. | 10 4 6 |
| Посадочные площадки (муниципальные) | ед. | 11 |
| Разворотные площадки | ед. | 3 |
| КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЛОЩАДКИ |  |  |
| Количество контейнерных площадок для сбора ТБО от жилищного фонда, в т.ч. - оборудованные, в т.ч. - муниципальные | ед. ед. ед. | 51 10 9 |
| Количество контейнеров, шт. |  | 96 |
| ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА |  |  |
| Количество парков | ед. | 3 |
| Количество скверов | ед. | 2 |
| Количество пляжей | ед. | нет |
| Количество автомобильных парковок | ед. | 3 |
| Количество детских площадок | ед. | 8 |
| Количество лавочек | ед. | 10 |
| Количество урн | ед. | 73 |
| Количество клумб и цветников, в т.ч. площадь клумб (цветников) | ед. кв.м. | 3 |
| ПАМЯТНИКИ, ОБЕЛИСКИ, мемориалы |  |  |
| Памятник В.П. Чкалову (пл. Чкалова) | ед. | 1 |
| Обелиски погибшим в ВОВ 1941-1945г.г. | ед. | 2 |
| Бюсты | ед. | 2 |
| Памятники В.И. Ленину | ед. | 4 |
| Въезд (аншлаг) в г. Чкаловск | ед. | 1 |
| Памятные архитектурные комплексы | ед. | 2 |
| МЕСТА ЗАХОРОНЕНИЯ (КЛАДБИЩЕ) Городское кладбище Общая площадь земельного участка | ед. кв.м. | 1 10000 |

1.3. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности) с разделением по видам теплопотребления.

Годовые объемы выработки тепловой энергии (мощности) с разделением по видам потребления по каждой котельной.

| Наименование котельной | Годовая выработка |
| --- | --- |
|  | Тепловая энергия (Гкал) |
|  | Отопление | ГВС |
| ООО «НоваТЭК-Чкаловск» |
| Котельная по ул. Тимирязева | 7726,13 | 0 |
| Котельная по ул. Белинского | 5580,51 | 0 |
| Котельная по ул. Инженерная | 6262,68 | 0 |
| Котельная по ул. Ворошилова | 786,07 | 0 |
| Котельная по ул. Пушкина | 181,84 | 0 |
| Котельная по ул. Лесная | 116,99 | 0 |
| Котельная по ул. Ленина | 145,07 | 0 |
| Котельная по ул. Халтурина | 86,91 | 0 |
| Итого: | 20886,2 | 0 |
| ООО «ШВиК» |
| Газовая котельная ООО «ШВиК» | 15687 | 7229 |
| Итого: | 15687 | 7229 |
| ООО «Чкаловская теплоснабжающая компания» |
| Газовая котельная ООО «Чкаловская теплоснабжающая компания» | 17635 | 3268 |
| Итого: | 17635 | 3268 |
| всего | 54208,2 | 10497 |

Раздел 2.

Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей.

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в городе с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

| Котельная | Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии |
| --- | --- |
| Котельная по ул. Тимирязева ООО «НоваТЭК-Чкаловск» | ул. Ломоносова, д. 31 а, 520 м |
| Котельная по ул. Белинского ООО «НоваТЭК-Чкаловск» | ул. Белинского, д. 53, 600 м |
| Котельная по ул. Инженерная ООО «НоваТЭК-Чкаловск» | ул. Мира, д. 2, 325 м |
| Котельная по ул. Ворошилова ООО «НоваТЭК-Чкаловск» | ул. Жуковского, д. 11, 120 м |
| Котельная по ул. Пушкина ООО «НоваТЭК-Чкаловск» | ул. Пушкина, д. 63, 30 м |
| Котельная по ул. Лесная ООО «НоваТЭК-Чкаловск» | ул. Лесная, д. 11, 28 м |
| Котельная по ул. Ленина ООО «НоваТЭК-Чкаловск» | ул. Ленина, д. 17 а, 28 м |
| Котельная по ул. Халтурина ООО «НоваТЭК-Чкаловск» | ул. Халтурина, д. 22, 0 м |
| Газовая котельная ООО «ШВиК» | ул. Краснофлотская, д. 14, 580 м |
| Газовая котельная ООО «Чкаловская теплоснабжающая компания» | ул. Краснофлотская, д. 1, 750 м |

Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной | Установленная мощность (Гкал/ч) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Котельная по ул. Тимирязева ООО «НоваТЭК-Чкаловск» | 4,30 |  |
| Котельная по ул. Белинского ООО «НоваТЭК-Чкаловск» | 3,20 |  |
| Котельная по ул. Инженерная ООО «НоваТЭК-Чкаловск» | 3,20 |  |
| Котельная по ул. Ворошилова ООО «НоваТЭК-Чкаловск» | 0,60 |  |
| Котельная по ул. Пушкина ООО «НоваТЭК-Чкаловск» | 0,09 |  |
| Котельная по ул. Лесная ООО «НоваТЭК-Чкаловск» | 0,09 |  |
| Котельная по ул. Ленина ООО «НоваТЭК-Чкаловск» | 0,09 |  |
| Котельная по ул. Халтурина ООО «НоваТЭК-Чкаловск» | 0,12 |  |
| Газовая котельная ООО «ШВиК» | 16,802 |  |
| Газовая котельная ООО «Чкаловская теплоснабжающая компания» | 32,04 |  |
| Итого: | 60,742 |  |

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей.

Модернизация системы теплоснабжения  города Чкаловска Чкаловского муниципального   района Нижегородской области не предусматривает изменения схемы теплоснабжения.

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

Для малоэтажных многоквартирных домов предлагается устройство теплоснабжения от индивидуальных автономных источников.

Горячее водоснабжение предлагается выполнить от газовых проточных водонагревателей.

При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом многоквартирную жилую застройку, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

На территории города часть индивидуальных жилых домов имеет индивидуальное газовое отопление. Часть индивидуального жилищного фонда оборудована отопительными печами, работающими на твердом топливе (уголь и дрова).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, технических паспортов устройств характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок имеет следующий вид:

| Вид топлива | Средний КПД теплогенерирующих установок | Теплотворная способность топлива, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- |
| Уголь каменный, т | 0,72 | 4,90 |
| Дрова | 0,68 | 2,00 |
| Газ сетевой, тыс. куб. м. | 0,90 | 8,08 |

Главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения, производства тепла индивидуальными теплогенераторами является увеличение потребления газа. В связи с дальнейшей газификацией города указанная тенденция будет сохраняться.

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане города Чкаловска Чкаловского муниципального района  Нижегородской области не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

2.5. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной | Затраты на собственные нужды (Гкал/ч) |
| --- | --- |
|  | существующие | перспективные |
| Котельная по ул. Тимирязева ООО «НоваТЭК-Чкаловск» | 0,100 | 0,100 |
| Котельная по ул. Белинского ООО «НоваТЭК-Чкаловск» | 0,072 | 0,072 |
| Котельная по ул. Инженерная ООО «НоваТЭК-Чкаловск» | 0,084 | 0,084 |
| Котельная по ул. Ворошилова ООО «НоваТЭК-Чкаловск» | 0,010 | 0,010 |
| Котельная по ул. Пушкина ООО «НоваТЭК-Чкаловск» | 0,000 | 0,000 |
| Котельная по ул. Лесная ООО «НоваТЭК-Чкаловск» | 0,001 | 0,001 |
| Котельная по ул. Ленина ООО «НоваТЭК-Чкаловск» | 0,001 | 0,001 |
| Котельная по ул. Халтурина ООО «НоваТЭК-Чкаловск» | 0,000 | 0,000 |
| Газовая котельная ООО «ШВиК» | 0,308 | 0,359 |
| Газовая котельная ООО «Чкаловская теплоснабжающая компания» | 0,512 | 0,512 |
| Итого: | 1,090 | 1,141 |

2.6. Значения существующей и перспективной тепловой мощности

источников тепловой энергии нетто.

| Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника (Гкал/ч) | Мощность тепловой энергии нетто (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| Котельная по ул. Тимирязева ООО «НоваТЭК-Чкаловск» | 4,300 | 3,342 | 3,342 |
| Котельная по ул. Белинского ООО «НоваТЭК-Чкаловск» | 3,200 | 2,400 | 2,400 |
| Котельная по ул. Инженерная ООО «НоваТЭК-Чкаловск» | 3,200 | 2,810 | 2,81 |
| Котельная по ул. Ворошилова ООО «НоваТЭК-Чкаловск» | 0,600 | 0,321 | 0,321 |
| Котельная по ул. Пушкина ООО «НоваТЭК-Чкаловск» | 0,094 | 0,080 | 0,080 |
| Котельная по ул. Лесная ООО «НоваТЭК-Чкаловск» | 0,094 | 0,050 | 0,050 |
| Котельная по ул. Ленина ООО «НоваТЭК-Чкаловск» | 0,094 | 0,062 | 0,062 |
| Котельная по ул. Халтурина ООО «НоваТЭК-Чкаловск» | 0,119 | 0,039 | 0,039 |
| Газовая котельная ООО «ШВиК» | 16,802 | 11,316 | 13,179 |
| Газовая котельная ООО «Чкаловская теплоснабжающая компания» | 12,040 | 11,530 | 11,530 |
| Итого: | 40,543 | 31,950 | 33,813 |

2.7. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

| Наименование котельной | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей (Гкал/ч) |
| --- | --- |
| Котельная по ул. Тимирязева ООО «НоваТЭК-Чкаловск» | 0,234 |
| Котельная по ул. Белинского ООО «НоваТЭК-Чкаловск» | 0,168 |
| Котельная по ул. Инженерная ООО «НоваТЭК-Чкаловск» | 0,197 |
| Котельная по ул. Ворошилова ООО «НоваТЭК-Чкаловск» | 0,022 |
| Котельная по ул. Пушкина ООО «НоваТЭК-Чкаловск» | 0,002 |
| Котельная по ул. Лесная ООО «НоваТЭК-Чкаловск» | 0,002 |
| Котельная по ул. Ленина ООО «НоваТЭК-Чкаловск» | 0,002 |
| Котельная по ул. Халтурина ООО «НоваТЭК-Чкаловск» | 0,000 |
| Газовая котельная ООО «ШВиК» | 0,309 |
| Газовая котельная ООО «Чкаловская теплоснабжающая компания» | 0,219 |

Раздел 3.

Перспективные балансы теплоносителя.

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Водоподготовительных установок в котельных города нет.

Раздел 4.

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

4.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях города.

Учитывая, что Генеральным планом города Чкаловска Чкаловского муниципального района Нижегородской области не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения района, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

В соответствии с Генеральным планом города Чкаловска Чкаловского муниципального района Нижегородской области реконструкция источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии не предусмотрена.

4.3. Предолжения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Техническое перевооружение источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения не предусмотрено.

4.4. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно не предусмотрены.

4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии с Генеральным планом города Чкаловска Чкаловского муниципального района Нижегородской области меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим  не предусмотрены.

4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом города Чкаловска Чкаловского муниципального района Нижегородской области не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения района, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Марка котла | Кол-во котлов | Год установки | Установленная Мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная по ул. Тимирязева ООО «НоваТЭК-Чкаловск» | ВК-32 | 2 | 2002 | 4,3 | 3,342 |
| 2 | Котельная по ул. Белинского ООО «НоваТЭК-Чкаловск» | ВК-21 | 2 | 1994 | 3,2 | 2,4 |
| 3 | Котельная по ул. Инженерная ООО «НоваТЭК-Чкаловск» | ВК-21 | 2 | 1994 | 3,2 | 2,81 |
| 4 | Котельная по ул. Ворошилова ООО «НоваТЭК-Чкаловск» | КВр-0,3 | 2 | 2011 | 0,6 | 0,321 |
| 5 | Котельная по ул. Пушкина ООО «НоваТЭК-Чкаловск» | Stropuva | 1 | 2011 | 0,034 | 0,08 |
|  |  | КЧМ-5 | 1 | 2003 | 0,06 | - |
| 6 | Котельная по ул. Ленина ООО «НоваТЭК-Чкаловск» | Stropuva | 1 | 2011 | 0,034 | 0,062 |
|  |  | КЧМ-5 | 1 | 2008 | 0,06 | - |
| 7 | Котельная по ул. Лесная ООО «НоваТЭК-Чкаловск» | Stropuva | 1 | 2011 | 0,034 | 0,05 |
|  |  | КЧМ-5 | 1 | 2003 | 0,06 | - |
| 8 | Котельная по ул. Халтурина ООО «НоваТЭК-Чкаловск» | Stropuva | 1 | 2011 | 0,034 | 0,039 |
|  |  | сварной котел | 1 | 1995 | 0,085 |  |
| 9 | Газовая котельная ООО «ШВиК» | ДЕ-10/14ГМ | 3 | 1992 | 16,803 | 12,442 |
| 10 | Газовая котельная ООО «Чкаловская теплоснабжающая компания» | Ecomax N 3500 | 4 | 2012 | 12,04 | 10,47 |
|  |  | КВ-ГМ-10 | 2 | - | 20,0 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 60,544 | 32,016 |

4.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

ГРАФИК

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных

| Температура наружного воздуха t0C | Температура воды в подающем трубопроводе системы отопления, t п0 C | Температура воды в обратной линии системы отопления, t о0C |
| --- | --- | --- |
| +5 | 42 | 37 |
| +4 | 43 | 38 |
| +3 | 44 | 39 |
| +2 | 45 | 40 |
| +1 | 46 | 41 |
| 0 | 48 | 42 |
| -1 | 49 | 43 |
| -2 | 51 | 44 |
| -3 | 53 | 45 |
| -4 | 55 | 46 |
| -5 | 57 | 47 |
| -6 | 59 | 48 |
| -7 | 61 | 49 |
| -8 | 63 | 50 |
| -9 | 65 | 51 |
| -10 | 67 | 52 |
| -11 | 68 | 53 |
| -12 | 70 | 54 |
| -13 | 71 | 55 |
| -14 | 72 | 56 |
| -15 | 74 | 57 |
| -16 | 75 | 58 |
| -17 | 77 | 59 |
| -18 | 78 | 59 |
| -19 | 79 | 60 |
| -20 | 80 | 60 |
| -21 | 81 | 61 |
| -22 | 82 | 62 |
| -23 | 83 | 62 |
| -24 | 84 | 63 |
| -25 | 85 | 64 |
| -26 | 86 | 64 |
| -27 | 87 | 65 |
| -28 | 88 | 66 |
| -29 | 89 | 67 |
| -30 | 90 | 67 |

Раздел 5.

Предложения по строительству и реконструкции  тепловых сетей.

5.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны  с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Учитывая, что Генеральным планом  города Чкаловска Чкаловского муниципального района Нижегородской области не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения района, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

5.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом  города Чкаловска Чкаловского муниципального района Нижегородской области не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения города, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, также не предусмотрена.

5.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

В связи со строительством газопровода планируется вывод из эксплуатации котельной ООО «НоваТЭК-Чкаловск» по улице Ленина с последующим переводом квартир на индивидуальное отопление.

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом  города Чкаловска Чкаловского муниципального района Нижегородской области не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения района, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | протяженность | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция теплосетей | 1900 | П.м. | -сокращение потерь теплоэнергии в сетях; - обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей; - снижение уровня износа объектов; - повышение качества и надежности коммунальных услуг |

Раздел 6.

Перспективные топливные балансы.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

| Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива в натуральных единицах (м3,т) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная по ул. Тимирязева ООО «НоваТЭК-Чкаловск» | природный газ | 1458767 | не предусмотрен | не предусмотрен |
| Котельная по ул. Белинского ООО «НоваТЭК-Чкаловск» | природный газ | 912203 | не предусмотрен | не предусмотрен |
| Котельная по ул. Инженерная ООО «НоваТЭК-Чкаловск» | природный газ | 1009267 | не предусмотрен | не предусмотрен |
| Котельная по ул. Ворошилова ООО «НоваТЭК-Чкаловск» | уголь | 379,58 | дрова | не предусмотрен |
| Котельная по ул. Пушкина ООО «НоваТЭК-Чкаловск» | уголь | 66,16 | дрова | не предусмотрен |
| Котельная по ул. Ленина ООО «НоваТЭК-Чкаловск» | уголь | 56,69 | дрова | не предусмотрен |
| Котельная по ул. Лесная ООО «НоваТЭК-Чкаловск» | уголь | 51,62 | дрова | не предусмотрен |
| Котельная по ул. Халтурина ООО «НоваТЭК-Чкаловск» | уголь | 36,4 | дрова | не предусмотрен |
| Газовая котельная ООО «ШВиК» | природный газ | 2700000 | не предусмотрен | не предусмотрен |
| Газовая котельная ООО «Чкаловская теплоснабжающая компания» | природный газ | 3164 | не предусмотрен | не предусмотрен |
| Итого: | уголь, природный газ | 590,45 6083401 |  |  |

Раздел 7.

Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

Выбор единой теплоснабжающей организации осуществляется в соответствии с порядком и на основании критериев.

Порядок определения и критериями определения единой теплоснабжающей организации  являются:

    - Статус единой теплоснабжающей организации  присваивается органом местного самоуправления – администрацией города Кольчугино (далее - уполномоченным органом) при утверждении схемы теплоснабжения, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

    - В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности  единой теплоснабжающей организации. Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае, если на территории муниципального образования существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченный орган вправе:

-  определить  единую теплоснабжающую организацию в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения;

-  определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем  теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения,  вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения  проекта схемы теплоснабжения  в орган местного самоуправления заявки на присвоении статуса  единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Уполномоченный орган обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте.

4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько  заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями:

4.1. Критерии определения единой теплоснабжающей организации являются:

4.1.1.  Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

4.1.2. Размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

5. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжение определяется наличием  у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчерезации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

- В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям.

- Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

  - Заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

  - Осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

  - Надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне совей деятельности;

  - Осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории города Чкаловска Чкаловского муниципального района Нижегородской области  осуществляют ООО «ШВиК», ООО «НоваТЭК-Чкаловск» и ООО «Чкаловская теплоснабжающая компания».

Таким образом, на основании критериев определения  единой теплоснабжающей организации, определить единую теплоснабжающую организацию города Чкаловска Чкаловского муниципального района Нижегородской области  ООО «ШВиК», ООО «НоваТЭК-Чкаловск» и ООО «Чкаловская теплоснабжающая компания» соответственно зонам их действия.

Раздел 8.

Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

8.1.  Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная по ул. Тимирязева ООО «НоваТЭК-Чкаловск» | 4,300 | 3,342 |
| 2 | Котельная по ул. Белинского ООО «НоваТЭК-Чкаловск» | 3,200 | 2,400 |
| 3 | Котельная по ул. Инженерная ООО «НоваТЭК-Чкаловск» | 3,200 | 2,810 |
| 4 | Котельная по ул. Ворошилова ООО «НоваТЭК-Чкаловск» | 0,600 | 0,321 |
| 5 | Котельная по ул. Пушкина ООО «НоваТЭК-Чкаловск» | 0,094 | 0,080 |
| 6 | Котельная по ул. Ленина ООО «НоваТЭК-Чкаловск» | 0,094 | 0,062 |
| 7 | Котельная по ул. Лесная ООО «НоваТЭК-Чкаловск» | 0,094 | 0,050 |
| 8 | Котельная по ул. Халтурина ООО «НоваТЭК-Чкаловск» | 0,119 | 0,039 |
| 9 | Газовая котельная ООО «ШВиК» | 16,803 | 12,442 |
| 10 | Газовая котельная ООО «Чкаловская теплоснабжающая компания» | 12,040 | 10,740 |
|  | Итого: |  |  |

8.2. Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Раздел 9.

Решение по бесхозяйным тепловым сетям.

На территории города Чкаловска Чкаловского муниципального района Нижегородской области нет бесхозяйных тепловых сетей.

Раздел 10.

Анализ работы системы теплоснабжения города Чкаловска Чкаловского муниципального района Нижегородской области.

Рост централизованного теплоснабжения, увеличение единичной мощности теплоисточников и протяженности тепловых сетей усложняют задачу обеспечения надежного, качественного и экономичного теплоснабжения. Связывая источник теплоты с большим количеством потребителей, тепловые сети должны обеспечивать согласованную работу всех звеньев системы централизованного теплоснабжения.

Анализ работы систем централизованного теплоснабжения неизменно показывает, что почти все они эксплуатируются с крайне неточным распределением теплоносителя. Обычный дефект распределения - перерасход теплоносителя у потребителей, ближайших к источнику теплоты и недостаток - у концевых. Перерасход теплоносителя неизбежно приводит к перерасходу теплоты на отопление и электроэнергии на перекачку теплоносителя, вызывает большое количество жалоб потребителей на неудовлетворительное теплоснабжение, в критических ситуациях приводит к прекращению циркуляции воды в системах отопления и, вследствие этого, к ее замерзанию в трубах.

Вследствие низкой гидравлической устойчивости тепловых сетей фактическое распределение теплоты по потребителям может резко отличаться от установленного расчетным путем. Гидравлическая разрегулировка вызывает нарушения в работе систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, что приводит, как правило, к резкому завышению расхода сетевой воды, перерасходу теплоты потребителями, расположенными ближе к котельной, и недогреву концевых теплопотребителей.

Поэтому, в системе теплоснабжения, важно не только экономно выработать тепловую энергию в котельной, не менее важно правильно распределить ее по тепловым пунктам потребителей.

Система распределения, важная в любой технической системе снабжения, в тепловой сети, при отсутствии авторегуляторов на местных установках потребителей, полностью определяет нормальный режим теплоснабжения. Правильное распределение теплоносителя в сетях представляет собой весьма трудоемкую и требующую высокой квалификации работу, направленную на увеличение гидравлической устойчивости и достижение оптимального температурного режима теплосети.

Для того чтобы обеспечить правильное распределение теплоносителя в крупных и протяженных сетях, должна проводиться наладка тепловой сети.

Необходимость разработки мероприятий по наладке вызвана неудовлетворительной работой системы теплоснабжения, причинами которой являются:

- низкая гидравлическая устойчивость системы;

- ее разрегулировка, вызванная установкой дроссельных устройств с нерасчетными отверстиями, отсутствие дроссельных устройств на вводах потребителей;

- завышенные тепловые потери из-за попадания воды в тепловые каналы, камеры теплосети;

- недоотпуск теплоты потребителям при отрицательных температурах наружного воздуха;

- попытки проведения регулировки запорной арматурой;

- отсутствие разработанных гидравлических режимов работы теплосети;

- загрязненность трубопроводов наружной тепловой сети и оборудования местных систем отопления как следствие - увеличение потерь  напора в сети, снижение теплоотдачи приборов отопления.

Указанные недостатки необходимо устранять одновременной и комплексной наладкой тепловых сетей, тепловых пунктов и местных систем теплопотребления.

Наладка системы теплоснабжения по технологии ее исполнения включает в себя три этапа:

- Разработка мероприятий по наладке тепловой сети.

- Проверка выполнения мероприятий.

- Регулирование тепловой сети.

В объем работ первого этапа наладки входит следующее:

- ознакомление с системой теплоснабжения, организацией эксплуатации. Ознакомление с технической документацией;

- обследование тепловой сети и внутренних систем теплопотребления с выявлением дефектов проекта, монтажа и эксплуатации;

- анализ материалов по существующим тепловому и гидравлическому режимам;

- определение тепловых нагрузок и расчетных расходов сетевой воды;

- вычерчивание общей схемы теплоснабжения;

- составление расчетных схем тепловых сетей;

- гидравлический расчет трубопроводов тепловых сетей;

- разработка теплового и гидравлического режимов;

- построение температурного графика;

- построение пьезометрического графика;

- расчет размеров дросселирующих устройств на тепловых вводах у потребителей;

- составление мероприятий, предшествующих наладке;

- составление технического отчета.

Комплексная наладка тепловых сетей, теплоприготовительных установок, тепловых пунктов и местных систем теплопотребления определена как одно из наиболее приоритетных направлений по обеспечению устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей города Чкаловска Чкаловского муниципального района Нижегородской области.